## Slide 1: Your face your heart

## Slide 2: 面部识别的弱点
图片篡改欺诈，视频篡改欺诈，photo-based forgery attacks (PFA) and video-based forgery attacks (VFA). In PFA (or VFA)
攻击者通过通过获取正确人物的视频或者图像来绕过系统。
受害者的图片在社交网络很容易找到（爬虫甚至偷拍）
其实，说白了，验证视频中的人是不是本人是一方面，视频中是不是活人是另一方面，要同时完成两个才能认为是认证通过

## Slide 3: What’s new
FaceHeart 系统进行面部识别时同时启动前后置摄像头，并行获取脸部特征和手指光电心跳反应。同时拍摄脸和手指。
photoplethysmography (PPG) 体积描记
说白了，就是精确探测脸和手指的体积特征，随着心跳反应，脸和手指的体积会有细微变化，这个变化的频率应该是高度重合的。另外，因为这个指标和心脏有联系，因此相当难以伪造。
采集到数据之后，使用一些轻度的机器学习，用来进行验证处理

## Slide 4: 文章重点采用的机器学习方案
. In this paper, we adopt and compare three machine learning algorithms, i.e., Bayesian network (BN), logistic regression (LR), and multilayer perceptron (MLP), to demonstrate the feasibility of FaceHeart.
准确性95%，还阔以

## Slide 5: 全文安排
Section II introduces the background of camera-based PPG.
Section III details the FaceHeart design.
Section IV presents the experimental evaluation.
Section V discusses the limitations and security of FaceHeart.
Section VI concludes this paper

## Slide 6: PPG的背景知识
血液随着心跳周期流动。血液的流动会影响皮肤透光度，并且会让体积有细微变化。积累一定时间的数据，这种透光度和体积变化可以精确反应心脏的运动特征。
将光线照射到皮肤上，大部分光线被直接反射，但是有小部分会穿透表皮，到达血管和肌肉组织，再被反射。
这个小部分的光线能够记录到心跳反应

## Slide 7: PPG背景知识
region-of-interest (ROI) R代表一块用于检测的皮肤
t为一个时刻
y(t) =I(αp(t) +b) +n(t)
y(t)是平均像素值
I 是入射光强度
d是血液力量（血压？）
P(t)是血液流量变化脉搏（脉搏血液流量？？？）
b是皮肤表面反射
n(t)可量化的相机噪点

## Slide 8: y(t) =I(αp(t) +b) +n(t)
αp(t)是皮下光线反射量， αp(t) < < b
I 和 R 高度相关
如果 环境因素的变化与时间相关，那么I和R就与时间相关
作者提出如果不考虑相机的噪点，可以认为是一个大的直流电信号叠加一个小的交流电信号

## Slide 9: 基本假设
整个过程小于5秒，有可能非常短
用户的脸是个变量，使用要求在检测过程中保持稳定，所以假设用户的脸是稳定的
α和b都从同一个人的同一个部位采集
n(t)是个随机数，但是如果取得过大会干扰对ap(t)的检测

## Slide 10: 信号处理的四个步骤
face detection and tracking,
ROI(region-of-interest) selection,
photoplethysmogram extraction,
filtering.

## Slide 11: Face detection and tracking
1，第一帧就锁定人脸
2，用Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) feature tracker跟踪特征点。在每一帧捕捉特征点，随后将特征点进行比对，找出不同帧中的相同点，获得一种跟踪的效果。
3，通过将特征点进行连接，描绘人脸的轮廓。图中绿点代表检测到的特征点。

## Slide 12: ROI(region-of-interest) selection
一共是R1,R2,R3三个可选区域，作者选了R3
R1是额头，R2是鼻子下方，R3是左颧骨到右颧骨
选的位置太小，噪音干扰会放大
选的位置太大，皮下反射光的特征会被平均，导致细节被埋没

## Slide 13: Photoplethysmogram extraction
采用红绿蓝三通道。
绿色的反射效果最好。
绿色可以更容易穿透皮肤。

## Slide 14: Filtering
主要目的在于减少环境干扰，通过一些数学手段。
光线干扰来源于环境光的变化以及照相机的抖动
y(t) = yc(t) + ni(t) y(t) 是总光量 yc(t)是心脏活动光线捕捉， ni(t)是环境光干扰量。作者假设环境干扰与检测范围外的面积成正比。